Elaborazione dell'immagine (aprile 2021)

1) In E3 sia P la curva quartica di Beziér determinate dai cinque punti:

P0(0,-6,-6), P1 P2, P3P4 P4 O

a) Si consideri la curva quartica di Beziér Q i cui punti di controllo Qi siano i simme-trici dei punti P4-i rispetto ad O (Q0 = O) e si provi che le due curve P e Q si incollano in O in modo da formare una curva spline quartica uniforme di classe C1. E’ anche di classe C2 ?  Si determini la torsione di 

b) Si calcoli la curvatura di P per t = 0.

c) Si consideri la curva quartica di Beziér R i cui punti di controllo Ri siano i simme-trici dei punti Qi rispetto all’asse delle x. Si provi che le due curve P e R costituiscono una curva spline quartica, chiusa, uniforme, di classe C2.

2) In E2 si considerino due triangoli, il primo di vertici: A(-8,0); U(0,8); V(8,0); il secon-do di vertici: R(-4,0); T(0,4); S(4,0). Siano poi L(-2,6) ed M(2,6).

a) Si definisca una curva  spline di Beziér di grado 3 e classe C1, con punto di par- tenza A e punto di arrivo V; simmetrica rispetto all’asse y; costituita da 5 curve di Beziér saldate fra loro, con nodi: 0,1,2,4,5,6; tangente esternamente al secondo triangolo lungo i lati RT e TS; tangente internamente al primo triangolo lungo i lati AU ed UV.

b) Si individuino due punti, H sul segmento LU e K sul segmento UM, in modo che le seguenti terne: ART; TMK; KUH; HLT; TSV definiscano una curva  spline di Beziér di grado 2 e classe C1, simmetrica rispetto all’asse y, con nodi: 0,2,3,4,5,7.  Si assegnino poi pesi ai punti K,U,H in modo che la curva di poligono {K,U,H} sia un arco di circonferenza.

3) In E3 si considerino i 9 punti P0,0(-1,-1,0), P1,0(0,-1,1), P2,0(1,-1,0), P0,1(-1,0,1), P1,1(0,0,2), P2,1(1,0,1), P0,2(-1,1,0), P1,2(0,1,q), P2,2(1,1,0); q è un parametro reale.

a) Si consideri la superfice q di Beziér, di bigrado (2,2), determinata dai precedenti 9 punti e si determini q in modo che q sia traslazionale.

b) Sia q = 0. Si determini un’altra superficie di Beziér, di bigrado (2,2), definita sul rettangolo [0,1]x[1,3/2] del piano (u,v) che si saldi a 0 lungo la sua curva di bordo determi-nata dai tre punti P0,2, P1,2 e P2,2 del poliedro di controllo di 0, in modo da dare luogo ad un’unica superficie spline di Beziér, di classe C1, definita sul rettangolo [0,1]x[0,3/2].

4) In E3 sia S il foglio semplice di equazioni:   x = u - v,   y = u + v,   z = cos(u - v).

a) Si verifichi che S è un foglio semplice e si determini la natura di tutti i punti di S.

b) Si considerino la curva C, tracciata su S, di equazioni: u = t, v = t + π e la curva C*, tracciata su S, di equazioni: u = , v = -  - π (t, variabili reali). Si determini il loro punto R di intersezione e si provi che le due curve si tagliano ortogonalmente in R. La direzione tangente a C in R è una direzione asintotica ? E quella tangente a C* in R ?

c) Si determinino le curvature e le direzioni principali di S nel punto H  (0,0,1).